國際航空發動機市場與發展趨勢

2009.07

一、前言

全球經濟發展環境深刻影響航太產業之飛機與發動機的需求，三者之間也息息相關，亦即航空商旅與貨物運輸會帶動全球經濟的成長，同理經濟風暴也會連帶惡化飛機與發動機的需求。過去數年亞洲經濟的持續成長順利推動整體航太產業方面的發展，但面臨去年下半年開始的金融信貸風暴吹襲，航太產業再度面臨發展的隱憂，其實整個產業一直都具有週期性消長的特性，興盛與衰退的幅度往往取決於世界經濟的脈動。為能瞭解航太產業的發展狀況，以下內容的分析將探討發動機市場成長背後的動力來源。本報告將以國際航空發動機市場與廠商為主要分析對象撰文敘述，並依發動機的類型將市場結構區分為渦扇、渦槳以及渦軸三種。

二、發展趨勢

整體而言，目前發動機產業的發展趨勢是減少開發新型發動機，而將更多資源投入產品應用的研發，其中最重要的發展趨勢是超輕型噴射機(VLJ, Very Light Jet)與個人噴射機的系列產品已對渦槳飛機市場的佔有率造成了威脅。為對抗此一趨勢、渦槳飛機製造商不斷更新產品的性能，以便與新的渦扇VLJ一爭短長。例如，Hawker Beechcraft 更新雙渦槳商務飛機King Air系列，將其三款機型式的兩種配備更強有力的發動機。

發動機產業另有兩項主要的發展趨勢，即：高效率發動機之製造以及替代性燃油之發掘。目前P&W公司測試中的PW1000G發動機，其前端裝置了一具由低壓渦輪驅動的「行星齒輪箱」。這種設計允許當風扇以低速運轉時，低壓壓縮機也能同時自行維持適當的速度轉動。該項設計的潛在缺點在於重量的增加以及齒輪箱的可靠性尚待確認，P&W公司表示它已透過減少壓縮機與渦輪級數的方式來解決此項問題。Mitsubishi MRJ區間噴射客機計畫以及Bombardier Cseries 窄體客機計畫都已選用PW1000G發動機。

2008年的高油價使得航空公司或私人的渦輪推進飛機都因燃料成本增加而受到影響，為能開發更有效率的發動機科技，美國軍方的航空應用技術局(AATD) 2008年5月授予「先進渦輪發動機公司」Advanced Turbine Engine Company (ATEC)發展新型渦軸發動機的合約，該公司是Honeywell 與P&W的合資企業。全名為Advanced Affordable Turbine Engine (AATE)的先進付得起渦輪發動機計畫將會用於翻新UH-60 Black Hawk與AH-64 Apache 這兩種直昇機隊的GE公司T700型發動機。

此一計畫之展示機子計畫是設計用來改善「軸馬力/重量」比率，以達到軍規標準65%以上，以及改善下一代3,000 軸馬力渦輪軸發動機的燃料消耗25%。2009年1月，ATEC成功完成計畫的初步設計審查。下一個階段是細節設計與開始進行確認測試。該測試將從2009年開始進行，持續到2011年整個發動機測試完成為止。

三、市場展望與重要大廠分析

渦扇發動機 (Turbofan)

民用新發動機有B787使用之GEnx、RR Trent 1000；A380使用之Trent900、GP7200；A350XWB使用之Trent XWB；ARJ使用之CF34-10A；Superjet 100使用之SaM146；MRJ以及CSeries使用之PW1000G。

因區間客機市場的蓬勃發展，GE公司的CF34與CFM56系列的引擎銷售良好，俄羅斯、日本與中國的區間運輸市場在未來幾年將漸漸有新機加入。2007年11月，中國航空工業第一集團公司(AVIC)首次展示安裝新款GE CF34-10A發動機的ARJ21區間噴射客機。接下來的五月，Sukhoi的Superjet 100噴射客機展開首次飛行，所使用的發動機是NPO Saturn 與 Snecma這兩家公司共同合作製造的SaM146。

2007年配備渦扇發動機的空中巴士和波音飛機都取得良好的銷售業績，並且一直延續到2008年。這兩家公司在2008年英國法茵堡航展上拿下超過500架的訂單。其中大部分是窄體噴射客機，而CFM和IAE公司將為其提供發動機。

2008年3月日本Mitsubishi推出新款區域噴射機MRJ（Mitsubishi Regional Jet），該型飛機採用P&W公司的齒輪渦輪風扇發動機（Geared Turbofan Engine），此一型發動機之後重新命名為PW1000G。加拿大Bombardier CSeries噴射客機也於2008年英國法茵堡航空展正式推出，其採用之PW1000G發動機也安裝在測試飛機上，並於2008年7月展開測試飛行計畫，並持續到年底。

商務噴射機市場在過去兩年呈現一片榮景，極輕型噴射機VLJ的銷售也創下佳績，因而商務噴射機的發動機領域也隨之活躍起來，其中P&WC公司以每天量產四具PW600發動機為目標。而Rolls-Royce公司也於2007年末啟動RB282發展計畫以因應市場需求。

美國軍方的計畫正繼續為第五代戰鬥機研發新型發動機，P&W的F135發動機已安裝在Lockheed Martin F-35 閃電式戰機上完成試飛。同款發動機將裝置於STOVL(短起飛與垂直降落)版本的飛機上，目前正在測試當中。

依據Forecast International 之Aviation Gas Turbine Forecast資料指出，未來10年(2008~2017)間，全球渦輪風扇發動機共有75,215具的市場需求，總值美金2504億506萬，主要製造商和機種如下表：

| 公司 | 型號 |
| --- | --- |
| Aviadvigatel | PS-90A |
| CFM | CFM56 |
| Engine Alliance | GP7200 |
| Eurojet | EJ200 |
| GE | CF34、CF6、F110、F136、F404、F414、GE90、GEnx |
| GE/ Rolls-Royce | F136 |
| HAL | GTX-35VS |
| Rolls-Royce | BR700、AE3007、RB211、Tay、Trent |
| RR/Turbomeca | Adour、F405 |
| Honeywell | HTF7000、TFE731 |
| International Aero Engines | V2500 |
| Motor Sich | D-18T、D-436、 D-436T |
| Klimov | RD-33、RD-35、RD-93 |
| PowerJet | SaM146 |
| P&W | F100、F117、F119、F135、PW4000、PW6000 |
| P&WC | JT15D、PW300、PW500、PW600 |
| Saturn | AL-31F、 AL-31FN、 AL-55F/I |
| Snecma | M53、M88 |
| Volvo/GE | RM12 |
| Williams Rolls | FJ33、 FJ44 |

以下將依飛機種類與其使用渦扇發動機的等級加以說明市場趨勢；

渦扇發動機等級

- 商務飛機

Dassault公司的新款獵鷹式(Falcon)超級中型商務飛機將使用Rolls-Royce公司的新型RB282發動機，RB282是一具推力達1萬磅等級的雙壓縮段渦扇發動機，能運用於各種商務客機或區間客機。P&WC的PW810是PW800系列的首具發動機，推力降為8,800磅，將配備於Cessna公司的Citation Columbus新機上。而Rolls-Royce宣稱新的BR725發動機將裝置在Gulfstream的G650商務噴射飛機上，其推力為1萬6100磅。P&W Canada PW600 型發動機應用於Cessna 與Eclipse的極輕型噴射商務飛機已進入量產一年，並且開始增加機隊數量。使用該型發動機的第三款飛機是即將獲得認證的Embraer Phenom 100極輕型噴射商務飛機。

- 區間客機

AVIC ARJ21區間噴射客機採用GE公司的新CF 34 -10A發動機。該區間噴射客機已於2007年12月首次露面。另外，使用SaM146發動機的Superjet100於2008年5月展開首次飛行。Bombardier選擇用P&W公司的發動機做為CSeries窄體噴射客機的動力來源，並已開始為德航的30架訂購單進入生產作業。Qatar 航空公司與國際租賃財務公司(ILFC)皆表示對CSeries深感興趣。

- 商用客機

Boeing 787計畫的延遲，讓GE公司與Rolls-Royce公司有機會強化發動機的價值。2008年3月底，GE公司的GEnx-1B發動機獲得FAA頒發的適航性認證。Rolls-Royce 公司Trent1000將是首具裝置在B787上飛行的發動機，該款發動機在2007年8月接獲FAA與EASA的認證。

重要大廠分析

- GE

GEnx 渦扇有65%的發動機訂單來B787，而它也是B 747-8專用的發動機。GEnx發動機原本安裝A350上，但是該款飛機重新設計並改為A350XWB，讓動力條件有所更動，現在雙方正進行交涉。

GE公司為了F-15與F-16的輸出而持續量產F110發動機。GE F414發動機將維持原有的生產以供美國海軍取代F/A-18 機隊所使用的發動機，而且增加裝配在EA-18G電戰機上。

- Honeywell

Honeywell的TFE731發動機是商務噴射機市場的主要支柱。該款發動機最近獲得Hawker Beechcraft選用於Hawker750與900XP等兩款商務噴射機上。HTF7000發動機繼續裝設在Challenger 300商務噴射機上，並為Honeywell的下一代計畫提供推力10,000磅的HTF10000發動機。

- Rolls-Royce

目前有三項發動機計畫正在開發中，分別為：RB282、BR725以及Trent XWB。前述兩具發動機是裝置在Dassualt Falcon 與Gulfstream商務噴射機上，第三具則是使用於空中巴士新廣體雙發動機的A350XWB。Trent 1000發動機將安裝於B787進行首航，並在整個測試計畫中維持運作。該發動機目前擁有45% 的B787訂單。為配合Airbus的計畫， Trent9000發動機將增產供應A380使用。

- P&W

P&W 與IAE(International Aero Engines)以及Engine Alliance 的合資，說明不僅可藉由生產上受益，而且還能協助上述公司打入市場而獲利。F119發動機將繼續為F-22 Raptor 量產。據說美國空軍有興趣購買更多F-22，如果技術轉移問題能解決，該型戰機在國際間的銷售將會增加。

- Williams International

FJ44發動機使用在Cessna Citation 的CJ 系列上，且新款的CJ4將維持原有傳統不變。同樣的發動機也可在Grob Aerospace 的SPn、Hawker Beechcraft 的Premier 1A以及Sino-Swearingen SJ30-2等飛機上見到。

- CFM International

該公司的CFM56發動機是Boeing 737家族專有的發動機，並和IAE公司共享A320發動機市場。窄體客機最近三年的銷售量大增，使得波音與空中巴士累積了數千架之多訂單，創下CFM56的銷售冠軍紀錄。CFMI為下一代窄體客機而進行的LEAP-X發動機研發計畫將合併LEAP56科技，以減少燃料消耗與廢棄物的排放為目的，新發動機預定之認證時間在2016年。

整體而言，未來10年（2008至2017年間）擁有P&W公司的United Technologies Corp.預計將是產量最多的渦輪發動機製造商，約有18,758具(占全部的24.94%)。在產值方面，產值最高的製造商將是GE，預估將有美金809億6178萬的收入，幾近整體產值市場的32.33%。

渦槳發動機(Turboprop)

在航空公司仍要面對較高的油價的情形下，航空公司重新評估過效能，而考慮在支線航點間恢復使用渦輪螺旋槳機種，同時也讓渦槳發動機的量產持續上揚。

由於油價高昂，使用渦槳發動機的區間渦槳飛機在營運成本、價格、維修保養等方面都有優勢，致使渦槳發動機需求大增。Bombardier Q400和ATR的區間渦槳客機ATR72有大量的訂單出現，這反映出區間客機有走向高容量之趨勢。軍方為渦槳飛機的大客戶，這可從Lockheed Martin的C-130J、Alenia的C-27J以及EAD的C-212、C-235、C-295等發動機持續量產明顯看出。

依據Forecast International之Aviation Gas Turbine Forecast資料指出，未來10年(2008~2017)間，全球渦槳發動機產量共有13,500具，市場總值美金123億。目前全球渦槳發動機主要製造商和機種如下表：

| 公司 | 型號 |
| --- | --- |
| Europrop International | TP400-D6 |
| General Electric | CT7 |
| Honeywell | TPE331 |
| OMSK | TVD-20 |
| P&WC | PT6A、PW100 series |
| Rolls-Royce | AE2100、Model 250、T56/501 |

圖二、未來10年渦槳發動機市場需求

重要大廠分析

- GE

該公司並不是渦槳發動機市場的要角，該公司唯一的渦槳發動機是裝置在CASA C-235運輸機上的CT7-9。GE公司正以捷克的Walter 601發動機鎖定目標在一般飛機的翻修市場，而且擴大發動機的範圍，以增加對P&WC發動機的競爭力。雖然GE公司無法動搖P&WC公司在該領域的領導地位，但至少說明了GE已經開始關注通用航空市場。GE公司預估將在2008~2017年間製造182具總價1億2740萬美元的發動機。

- Rolls-Royce

全世界的軍事單位都在使用該公司的渦槳發動機，其AE2100發動機裝置在Lockheed Martin C-130J與Alenia C-27J運輸機上。較舊款的T-56發動機則用於美國海軍的新E-2D Hawkeye空中預警機。該公司最新開發的RR500渦槳發動機是RR300渦輪軸發動機增加動力之後的升級版，RR500渦槳發動機將非常適合通用航空領域，它將填補該公司在Model250發動機功率級別以下的空白，並且逐漸提高功率直到與Model250部分重疊。RR500渦槳發動機最大特點是適用多種燃料，並採用先進的數控系統。Rolls-Royce預估到2017年預計量產1,647具總值31億美元的發動機。

- P&WC

經過四十多年從事發動機事業之後，P&WC仍然是多種渦槳發動機的頂尖製造商。PW100系列擁有區間渦槳發動機市場，而最大眾化的PT6A系列則出現在所有的通用渦槳飛機上。該公司預估在2008~2017年間將製造10,071具總值54億美元的發動機。

整體而言，未來10年（2008至2017年間）擁有P&WC公司的United Technologies Corp.預計將是產量最多的渦槳發動機製造商，約有10,071具(占全部的74.6%)。在產值方面，產值最高的製造商將是United Technologies Corp.，預估將有美金54億5370萬的收入，幾近整體產值市場的44%。

渦軸發動機( Turboshaft)

渦軸發動機的產量有略微減少，但這趨勢是短暫的，應該會在2012年扭轉情勢。主要的廠商Turbomeca公司的發動機雖然應用於民用飛機，但是由於和Rolls-Royce的合夥關係以及它本身的Makila計畫，它在軍機市場上也占了重要的比率。

渦輪軸發動機可依推力區分為750軸馬力以下、750-1,200、1,200-2,500、2,500及以上等四類，分述如下：

- 1－750：使用於輕型單發動機及雙發動機直昇機上，如Arrius 1A/1M、Arrius 2F、Arrius 2B1/2B2以及Arrius 2K1/2K2。

- 750－1,200：使用於雙發動機飛機上，如2S1、2C、2C2、2S2與PW210S。

- 1,200－2,500：在這種推力等級之間，有許多推力成長版本正被美軍用來替代它的Black Hawk/Seahawk機隊。

- 2,500（含)以上：專用於軍事直昇機，如GE 的T700、Rolls-Royce正為 V-22 Osprey建造的AE 1107C等。

依據Forecast International之Aviation Gas Turbine Forecast資料指

出，未來10年(2008~2017)間，全球渦軸發動機共有26,154具市場需求，總值美金133億。

重要大廠分析

- P&WC

該公司主要建造以下六款渦輪軸發動機: PT6B、PT6C、PT6T、PW100TS、PW200以及PW210。由於有系統的實施量產規劃，使得PW200系列為市場上占多數的發動機，其中PW206與PW207是輕型直昇機發動機市場的支柱。新的1,000軸馬力級 PW210發動機將在輕型雙發動機直昇機上，與PT6B與PT6C家族結合在一起。母公司美國P&W已與Honeywell公司聯合起來為美軍的AATE計畫合作研發下一代3,000軸馬力的渦輪軸發動機。

- GE

T700家族的CT7-8與YT706發動機裝置在UH-60 Black Hawk與Seahawk機種上。GE38-1B發動機是為美國海軍陸戰隊的新款CH-53K重型直昇機而進行開發，該款新的發動機將具備7,500軸馬力以及與T700發動機相似的構造。與其前身T-64發動機相比，GE38不但動力較佳，且更省油。該公司正依據美國軍方AATE計畫研發新的3,000軸馬力級渦輪軸發動機，並預計在2012~2013年間進行示範運作。

- Rolls-Royce

該公司最新開發的是300軸馬力級的RR300渦輪軸發動機，已於2008年初獲得認證，計畫提供給輕型直昇機使用。在相同推力範圍內，RR300發動機可作為活塞式引擎可行的替代方案。

- Honeywell

HTS900發動機原先被選擇裝設在美軍ARH-70A武裝偵察直昇機上，但這計畫已於2008年末期取消。不論是單發動機還是雙發動機的運用，HTS900發動機有可能運用在Bell的新模組化生產線其中之一上面。在發展方面，Honeywell與P&W合組了「先進渦輪發動機公司｣(ATEC)，作為與美軍Advanced Affordable Turbine Engine (AATE)計畫進行接觸的入口。該合資企業將發展一具新的3,000軸馬力渦輪軸發動機，以供UH-60 Black Hawk與AH-64 Apache 機隊作為替代品之用。

整體而言，未來10年（2008至2017年間）法國Safran集團預計將是產量最多的渦槳發動機製造商，約有6,856具(占全部的26.21%)。在產值方面，產值最高的製造商將是擁有P&WC公司的United Technologies Corp.，預估將有美金26億3026萬的收入，幾近整體產值市場的19.63%。

四、結論與建議

Forecast International 的十年預測報告顯示渦扇發動機在數量上將有6.6%的成長以及19%產值的提升。而有鑑於渦槳發動機市場持續成長，於2008~2017年間預計數量上將有8.8%的增長與產值12.8%的增加，超過了去年的十年預測。不過全球油價的下滑與美國次房貸風暴的事件嚴重衝擊到市場的成長，當燃油價格高漲時，航空公司更關注機組組成，迫使他們重新考慮渦槳飛機在短程航線的營運經濟性，目前燃油已經成為航空公司最大一項成本。也因此Bombardier和ATR公司等渦槳飛機製造商有大量訂貨。不過最近油價已降至去年7月最高點的一半以下，並有穩定的趨勢，將來是否帶動渦槳發動機數量的成長仍有待觀察。

由於美國信貸危機，信貸購買飛機失效導致相當數量的交易取消。同時，世界經濟發展緩慢，將嚴重航空工業的資金流動，而萎縮的軍事預算只能使該問題進一步惡化。

渦軸發動機的產量會隨著直昇機週期性的逐漸降低，但不會出現急遽的下跌。Bell公司和歐洲等直昇機公司正在研發新機型，這有助於保持渦軸發動機市場的穩定。這些正在研製的機型一旦進入機隊服役，產量也將得以維持。

# Text boxes

產值

(百萬美元)

產值

(百萬美元)

產值

(百萬美元)

未來10年渦扇發動機市場需求

未來10年渦扇發動機製造商產量市場佔有率

未來10年渦扇發動機製造商產值佔有率

未來10年渦槳發動機製造商產值佔有率

未來10年渦槳發動機製造商產量市場佔有率

未來10年渦軸發動機製造商產量市場佔有率

未來10年渦軸發動機製造商產值佔有率

圖ㄧ、未來10年渦輪風扇發動機市場需求

圖三、未來10年渦輪軸發動機市場需求

未來10年渦扇發動機市場需求

未來10年渦扇發動機市場需求

未來10年渦扇發動機市場需求

未來10年渦扇發動機市場需求

未來10年渦扇發動機市場需求

未來10年渦槳發動機市場需求

未來10年渦槳發動機市場需求

未來10年渦槳發動機市場需求

未來10年渦輪軸發動機市場需求

未來10年渦輪軸發動機市場需求

未來10年渦輪軸發動機市場需求

未來10年渦輪軸發動機市場需求